## Slide 1: الوسائط المتعددة
الصوتيات ومعالجتها
Audio And Audio Processing

## Slide 2: الصوت
عبارة عن موجات تنتج من اهتزاز أجسام وتنتقل عبر وسيط من مكان لآخر
اذا كان الوسط هواءً يكون الانتقال من خلال اهتزاز جزيئات الهواء، ثم تشكل مناطق تكون فيها الجزيئات مكثفة ومركزة، وأخرى تكون متباعدة واقل تركيزاً تسمى بمناطق الضغط والتراخي

## Slide 3: الصوت
إذا وضعنا ملتقط صوت (ميكروفون) في الطرف الآخر، فإنه يصدر إشارات كهربائية تتناسب مع كثافة اهتزازات الجزيئات، تنتج عنه موجة كهربائية لتبين قوة الاشارات المرتبطة مع الوقت بهذه الموجة
تمثل الارتفاعات مناطق الضغط والانخفاضات مناطق التراخي، أمام نقاط الصفر فتمثل الوقت الذي تكون فيه جزيئات الهواء متباعدة بشكل طبيعي

## Slide 4: الصوت
الموجات الصوتية ليست منتظمة، حيث ترتفع بارتفاع الضغط وتنخفض بانخفاضه
يوجد وسائط أخرى غير الهواء تنقل الصوت مثل الحديد والماء، حيث ينطبق عليهم نفس المبدأ
سرعة انتقال الصوت في المواد الصلبة مثل الالمنيوم والحديد اكبر من سرعة انتقاله في الهواء وذلك لشدة تلاصق جزيئات الوسيط في المواد الصلبة
في الحديد (على سبيل المثال) تهتز الجزيئات
الصوت لا ينتقل في الفراغ لعدم وجود جزيئات

## Slide 5: الأجهزة المستخدمة مع الصوت
الميكروفون: جهاز يلتقط الأمواج الصوتية ويحولها إلى طاقة كهربائية لتستخدم في مكبرات الصوت او التسجيل
ويفترض أن تكون الأمواج الصوتية الملتقطة من خلال الميكروفون والصادرة من مكبرات الصوت متماثلة
من أنواع الميكروفونات:
  الميكروفون الديناميكي Dynamic Microphone
  الميكروفون المكثف Condenser Microphone

## Slide 6: الميكروفون الديناميكي
يحتوي على غشاء رقيق وملف كهربائي مرتبط به، ويوضع الملف حول عمود مغناطيسي. عند استقبال ذبذبات الهواء يتحرك الغشاء مما يحرك الملف الكهربائي، وبحركة الملف الكهربائي حول العمود المغناطيسي يتولد تيار كهربائي

## Slide 8: الميكروفون المكثف
يحتوي على أنبوب خفيف الوزن وصفيحتين عند أعلى وأسفل الأنبوب، أحدهما ثابتة والأخرى متحركة، ويعمل الميكروفون من خلال الصفيحتين كعمل المكثف الكهربائي تتغير قيمته بتغير المسافة بين الصفيحتين
التغير في ضغط الهواء يؤدي إلى تحرك الصفيحة المتحركة فيؤدي إلى تغير التيار الكهربائي مما يتناسب مع الموجات الصوتية الملتقطة

## Slide 9: الميكروفون المكثف
بعكس الميكروفون الديناميكي فإن هذا الميكروفون يحتاج إلى مصدر للطاقة الكهربائية
يفضل استخدام الميكروفون المكثف على الميكروفون الديناميكي لانتظام التردد ووضوح الصوت الناتج
يتميز بخفة وزن الغطاء الذي يسمج بالتقاط الاصوات ذات التردد العالي كما يسمح بالتقاط الاصوات ذات التردد المنخفض. مما يجعل الصوت الناتج أقرب إلى الصوت الطبيعي
يستخم في التسجيل الاذاعي والاستوديوهات المحترفة
أقل تشويشاً
أقل وزنا وحجماً

## Slide 10: السماعات Speaker
تعمل عكس الميكروفون، حيث تحول التيار الكهربائي إلى موجات صوتية تتناسب مع شدة التيار
تشبه في تركيبها الميكروفونات
تتكون من غشاء بلاستيكي أو ورقي محدب، يتصل معه ملف من الاسلاك الدقيقة المعزولة الملفوفة حول مغناطيس بطريقة تترك فراغين من الهواء حول الملف من الداخل والخارج لئلا يعيقه بالحركة
آلية عملها: يصدر الملف السلكي مجالاً كهرومغناطيسياً عندما يمر به التيار الكهربائي، مما يجعله يتجاذب أو يتنافر مع المجال المغناطيسي التابع للمغناطيس، وبما أن المغناطيس ثابت فإن الملف سيتحرك مما يجعله يحرك الغشاء البلاستيكي، فتهتز جزيئات الهواء المتصلة بالغشاء فتتكون موجات الصوت

## Slide 11: السماعات

## Slide 12: خصائص الموجات الصوتية Sound Waves Properties
تتميز الأصوات عن بعضها بعدة خصائص، أبرزها:
  التردد Frequency
  الطاقة Energy
  الزاوية Phase

## Slide 13: التردد
يقاس تردد الصوت بعدد الاهتزازات إلى الأمام ومن ثم إلى الخلف لجزيئات الوسط في وحدة زمنية
وحدة قياس التردد هي الهيرتز (Hz)وتعني مرة في الثانية
مثال: كم التردد في الصورة التالية؟
الجواب: 3 دورات في ثانيتين، إذا التردد = 1.5 هيرتز

## Slide 14: التردد
https://www.youtube.com/watch?v=vS7Brjrh36o
https://www.youtube.com/watch?v=qNf9nzvnd1k

## Slide 15: التردد
أذن الانسان قادرة على التقاط أصوات ذات مدى ترددي يتراوح بين 20 و 20000 هيرتز
الموجات الصوتية ذات التردد أقل من 20 هيرتز تسمى انفراساوند
الموجات الصوتية ذات التردد أعلى من 20000 هيرتز تسمى التراساوند
بعض الحيوانات مثل الكلاب تتمتع بمدى للسمع 50 – 45000 هيرتز
القطط مدى سمعها 45 – 85000 هيرتز
من المصطلحات البديلة للتردد كلمة الحدة Pitch
الامواج الصوتية ذات الحدة العالية تقابل الامواج الصوتية ذات التردد العالي
الامواج الصوتية ذات الحدة المنخفضة تقابل الامواج الصوتية ذات التردد المنخفض

## Slide 16: الطاقة
تعتمد الطاقة المنقولة إلى الوسيط على طول المسافة المقطوعة عند الاهتزاز يميناً وشمالاً بجزيئات الهواء

## Slide 17: كثافة الصوت
الكثافة تنقص بازدياد المساحة
تقاس بالواط لكل متر مربع

## Slide 18: شدة الصوت
تعرف شدة الصوت بأنها الطاقة التي تحملها الموجة في الثانية
تستخدم وحدة الديسيبل لقياس شدة الصوت
تستطيع الديسيبل قياس الأصوات الخافتة والأصوات العالية
كلما زاد الديسيبل بمقدار 10 زادت شدة الصوت إلى الضعف
التعرض لديسيبل في الصوت اعلى من 90 ديسيبل لفترة طويلة تعرض السمع عند الإنسان لضرر دائم

## Slide 19: مثال
ما هي القيمة بالديسيبل لموجة صوتية كثافتها 316ضعف حد السمع ؟
الحل :
316 تقريبا تساوي بما ان حد السمع هو صفر، فإن 316 ضعف ذلك هو 2.5 * 10 وتساوي 25 ديسبيل .

## Slide 20: الديسيبل dB
نوع الصوت | شدة الصوت w\m2 | مستوى شدة الصوت dB
الصوت المسبب للألم (طائرة نفاثة فوق الرأس) | 1 | 120
طائرة عند الإقلاع* | 10−2 | 100
ثقّابة الصخور التي تعمل بالهواء المضغوط | 10−3 | 90
صوت دراجة نارية * | 10−4 | 80
طريق كثيف بالمرور* | 10−5 | 70
التخاطب العادي* (أو صوت ماكينة الخياطة)* | 10−6 | 60
الهمس المتوسط الارتفاع* | 10−10 | 20
حفيف الشجر* | 10−11 | 10
الصوت المسموع بالكاد | 10−12 | 0

## Slide 21: مستوى الديسيبل لبعض الاصوات المعروفة

## Slide 22: الزاوية Phase
هي خاصية تصف العلاقة بين موجة صوتية وأخرى
نستطيع وصف موجتين أنهما متقابلتان تماماً اذا ما اختلفتا بخاصية الزاوية بمقدار 180 درجة، وفي هذه الحالة تلغي إحداهما الأخرى إذا كان لهما نفس التردد والطاقة، وتسمى هذه العلاقة التداخل الهادم

## Slide 23: الزاوية
تلتقي الموجات الصوتية بزوايا مختلفة، وفي هذه الحالة بدلاً من أن تلغي إحداهما الأخرى فإنها تقويها في ترددات معينة وتضعفها أو تلغيها في ترددات أخرى
عند الاختلاف بزاوية صفر، والاشتراك بنفس التردد فإن تأثير إحداهما يقوي الأخرى، وتسمى هذه العملية بالتداخل البنّاء

## Slide 24: الزاوية
يستخدم التداخل الهادم Destructive Interference لتخفيض أصوات مزعجة مثل محرك الطائرة
يستخدم التداخل البنّاء constructive Interference لتقوية أصوات معينة، مثل وضع الميكروفونات في غرفة المؤتمرات بزوايا معينة

## Slide 25: تمثيل البيانات الصوتية Sound Waves Representation
لدراسة الموجة الصوتية او الاشارة الكهربائية الناتجة عن التقاطها بالميكروفون على سبيل المثال، هناك تمثيلان نستطيع من خلالهما استنتاج بعض صفات الموجة الممثلة
  التمثيل في المجال الزمني Time Domain
  التمثيل في المجال الترددي Frequency Domain
يمكننا تمثيل اية اشارة في احد هذين المجالين ويمكننا الانتقال من مجال الى آخر بمساعدة تحويل فورير

## Slide 26: المجال الزمني
التمثيل الاكثر استخداماً
يمثل المحور العمودي قوة الاشارة
يمثل المحور الافقي الزمن

## Slide 27: المجال الترددي
يمثل المحور الافقي التردد
يمثل المحور العمودي مجموع قوة الاشارة
يفيدنا بالتعامل مع الاشارة بسهولة اكثر وحسابات اقل تعقيداً

## Slide 28: مثال 1

## Slide 29: مثال 2

## Slide 30: ترقيم الموجات الصوتية
يُعَدّ الصوت الي نتعامل معه في حياتنا من المجال الخطي (التماثلي) analog
في الاجهزة الخطية المتواصلة هناك عدد غير متناهي من الاشارات الكهربائية التي يصدرها الميكروفون لتمثل علو الصوت الملتقط
غالباً ما تؤخذ هذه الاشارات لتمر تحت مراحل معالجة كالتكبير وادخال الصدى وخلطها مع اصوات اخرى ثم نقلها الى اماكن قد تكون بعيدة لاعادة تحويلها من اشارات كهربائة الى امواج صوتية في السماعات او تخزينها في اشرطة مغناطيسية مثل اشرطة المسجل
من خلال هذه العملية تصبح الاشارات عرضة للتشويش والتخريب مما يؤثر على جودة الصوت

## Slide 31: ترقيم الموجات الصوتية
لتفادي هذه المشكلة يتم التحويل من النظام الخطي إلى النظام الرقمي digital
تسمى هذه العملية Analog to Digital Conversion (A/D)
وتسمى العملية العكسية Digital to Analog (D/A)
من المراحل الاساسية للتحويل من الخطي إلى الرقمي:
  مسح العينات (Sampling)
  التسوية (Quantization)

## Slide 32: المسح العيني ومعدل نيكويست
أول مراحل عملية التحويل الى الرقمي هي عملية مسح العينات
مسح العينات: أخذ عينات من الاشارة في فترات زمنية متساوية
من أهم عوامل انجاح هذه العملية بدون تدني جودة الصوت الاصلي اختيار الفترة الزمنية المناسبة
كلما كانت الفترة الزمنية صغيرة كانت الاشارة الناتجة اقرب للاشارة الاصلية وأكبر في عدد العينات الناتجة، وبالتالي يكون حجم الملف الناتج اكبر
اذا تباعدة الفترات الزمنية فإن عدد العينات يقل فتختلف الاشارة اذا قورنت بالاصلية فتتدنى الجودة ويصغر حجم الملف الناتج

## Slide 33: المسح العيني ومعدل نيكويست

## Slide 34: معدّل التحويل الصوتي

## Slide 35: المسح العيني ومعدل نيكويست
اعتماد الفترة المناسبة يعتمد على سرعة التغيرات في الموجة الخطية (تردد الموجة)
نظرية نيكويست: معدل اخذ العينات للموجة الخطية يجب ان يكون على الاقل ضعف اكبر تردد للموجة الخطية
معدل اخذ العينات (Sampling Rate): عدد العينات المأخوذة في الثانية
الفترة الزمنية تساوي مقلوب التردد

## Slide 36: المسح العيني ومعدل نيكويست
اعتماد الفترة المناسبة يعتمد على سرعة التغيرات في الموجة الخطية (تردد الموجة)
نظرية نيكويست: معدل اخذ العينات للموجة الخطية يجب ان يكون على الاقل ضعف اكبر تردد للموجة الخطية
معدل اخذ العينات (Sampling Rate): عدد العينات المأخوذة في الثانية
2f max =Fnyquist
حيث F nyquist تساوي معدل مسح العينات
fmax هو اعلى تردد للموجة الخطية
الفترة الزمنية تساوي مقلوب التردد
بمنظار اخر نقول ان حاصل ضرب الموجة الخطية بتدفق من نبضات متكررة ومنتظمة ، بمعدل مسح العينات وهذا ما نتطلق علية
(PAM) Pulse Amplitude Modulation

## Slide 37: المسح العيني ومعدل نيكويست
نظرية النكوست من جهة اخرى، تقول بأن اعلى تردد يمكن استرجاعه في النظام الخطي يساوي نصف معدل مسح العينات المستخدم . والذي يسمى ايضأ بتردد نكوست نسبة الى هاري نكوست . مثال : اذا علمان ان معدل مسح العينات للاصوات المخونة في القرص الصلب الليزري الصوتي هو 44.1 الف Hz ،فإن اعلى تردد يمكن استرجاعة بدون اي ضعف في الجودة اذا ما قورن بالموجة الاصلية يساوي
22.05 الف Hz وهو اعلى بكثير من 20 الف Hz

## Slide 38: المسح العيني ومعدل نيكويست
20 الف هيرتز هو حد السمع الترددي الاعلى للانسان .
الاصوات ذات التردد العالي الذي يكون اعلى من نصف التردد العيني ، فإنها غالياً ما تتغير الى تردد منفض واحياناً اقل بكثير من من ترددها الاصلي .
هذا التغير في التردد الاصلي أو في الموجة الاصلية يطلق علية التشابه ( Aliasing) وهو يتسبب في تعكير صفاء الصوت .
ان تأثير التشابه ينتج عندما يكون معدل مسح العينات اقل من تردد النكوست، اي اقل من ضعف التردد الأعلى للموجة الاصلية . وعندها تتحول الاصوات ذات التردد العالي الى اصوات ذات تردد منخفض .

## Slide 39: المسح العيني ومعدل نيكويست
اذا كان التردد للموجة هو 10 Hz كما في الشكل المرفق فنقول بأن معدل مسح العينات يجب ان لا يقل عن 20 Hz اي عشرين عينة في الثانية .

## Slide 40: المسح العيني ومعدل نيكويست
اما الشكل السابق فيمثل موجة مربعية .
علما ان الموجه المربعية هي عبارة عن مجموعة من الموجات الجيبة ذات التررد المنتظم ، وارتفاع متناقص ،فالموجة المربعية السابقة لا يمكن فيها حصر التردد الأعلى .
مها كان اختيارنا لمعدل مسح العينات فإن جميع الموجات ذات التردد الاعلى من نصف معدل مسح العينات سينخفض ترددها الاصلي لينتشر الى ما دون نصف معدل مسح العينات المختارة .

## Slide 41: معدل نيكويست

## Slide 42: مثال
موجة جيبية بتردد 500 هيرتز، ما هو أقل تردد عيني يمكن أن نستخدمه بدون اي انخفاض للجودة الصوتية؟
500 × 2 = 1000 هيرتز

## Slide 44: التسوية
المرحلة الثانية من مراحل الترقيم
تتضمن اعطاء مستوى او رقم لكل عينة ناتجة من عملية مسح العينات، ثم تحويل هذه القيم الى ارقام في المجال الثنائي
عدد المستويات يحدد بعدد الbits المستخدمة لكل عينة:
  4 بت = 16 قيمة ممكنة
  8 بت = 256 قيمة ممكنة
  16 بت = 16،536 قيمة ممكنة
  24 بت = 16،777،215 قيمة ممكنة
  لكل “بت” مضاف، يتسع المجال الديناميكي بمقدار 6 ديسيبيل
التسوية تمثيل كل عينة بأقرب مستوى معطى (التقريب)

## Slide 45: التسوية
الفرق بين القيمة الحقيقية والقيمة المقربة يسمى خطأ التسوية
كلما كبرت عملية التقريب نتيجة تصغير حجم العينة او تقليل عدد البيتس المستخدمة لكل عينة كبرت لدينا نسبة التغيير بالموجة الاصلية مما يؤدي الى:
  تقليل جودة الصوت
  التشويش
  تصغير حجم الملف الصوتي

## Slide 46: التسوية
لتفادي الاخطاء يجب علينا زيادة عدد البيتس المستخدمة لكل عينة
تسمى عدد البيتس المستخدمة لكل عينة حجم العينة او عمق العينة (Sample Depth)

## Slide 47: الملفات الصوتية
المعلومات التي نحصل عليها من عملية الترقيم (A/D) مثل 10010100000101 يمكن أن نرسلها أو نخزنها كما هي. لكن عند استقبالها او استرجاعها (العملية العكسية D/A) من الصعب فهمها بدون الاجابة على بعض الأسئلة، مثل:
  كم بت تم استخدامها لتمثيل كل عينة؟
  كم هو زمن الموجة الصوتية الممثلة بتلك المعلومات؟
  كم من العينات اخذت لكل ثانية؟
  ما هذه المعلومات وهل هي مضغوطة ام لا؟
  هل هناك موجة واحدة أم اثنتين أم أكثر؟
  ما هي نوعية الضغط المستخدم؟

## Slide 48: الملفات الصوتية
لتمكين مرحلة D/A من الفهم والتعامل مع المعلومات، نحتاج إلى تغليف هذه العينات الصوتية في ملف نجد فيه جميع الأجوبة عن تلك الأسئلة وغيرها. ويطلق عليها اسم رأس الملف (File header)
تسمى الملفات التي تحتوي موجتين صوتيتين الأولى يمين والثانية يسار بملفات الستيريو (stereo)
تسمى الملفات التي تحتوي موجة واحدة بملفات المونو (mono)
هناك أصوات ذات موجات منفصلة متعددة تزيد عن اثنتين
ملفات الستيريو يمكن ترتيبها بطريقتين:
  وضعية التداخل (Interleave): تدفق واحد للعينات (ي ش ي ش ي ش ي ش ...)
  وضعية المنفصل (Split): الملف يحتوي ملفين: الأول ينتهي اسمه ب R للموجة اليمنى والثاني ينتهي اسمه ب L للموجة اليسرى

## Slide 49: مثال
ما المساحة التخزينية لملف صوتي عمق العينة فيه 16 بت، والتردد العيني 22.05 كيلو هيرتز، ويمثل ستيريو طوله 15 دقيقة
16 بت للعينة ÷ 8 بت للبايت = 2 بايت للعينة
2 بايت للعينة × 22050 عينة في الثانية = 44100 بايت في الثانية
44100 × 2 موجة (ستيريو) = 88200 بايت في الثانية للموجتين
88200 بايت في الثانية للموجتين × 60 ثانية في الدقيقة × 15 دقيقة = 79380000 بايت في ال 15 دقيقة
79380000 ÷ 1024 بايت في الكيلوبايت = 77519 كيلوبايت في ال 15 دقيقة
77519 ÷ 1024 كيلوبايت في الميجابايت = 75.7 ميجابايت هي المساحة التخزينية

## Slide 50: أنواع الملفات الصوتية المتداولة
MP3: حجم صغير مقابل جودة عالية. يمتاز بخاصية تدفق الملف؛ حيث يمكن أن تسحب عبر الشبكة العالمية وتشغل دون الحاجة للانتظار لتنزيل او سحب الملف كاملا، وهو مضغوط
RA, RAM, RM: حجم صغير لكن جودة ضعيفة. وتمتاز بخاصية التدفق. يمكن دمجها مع الفيديو او الصور المتحركة، وهو مضغوط
WAV: غير مضغوطة ومساحتها كبيرة، وهو غير مضغوط
AIFF: أجهزة المكانتوش، غير مضغوطة وتستخدم مساحة كبيرة
AU: أجهزة SUN، غير مضغوطة
MIDI: للمعلومات الموسيقية، يمكن للحاسوب التحكم بالالات الموسيقية